## Slide 1: KOMPUTER
Tim Penyusun
RPS INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 2: Capaian Pembelajaran
Mampu menjelaskan faktor komputer dalam IMK
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 3: Definisi
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
Apa itu Komputer ?
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 4: Komputer ?
Komputer dikenal sebagai elemen yang membantu manusia dalam mengerjakan tugas dan berhubungan dengan interaksi manusia dan komputer.
Apa yang di input dan output? devices, paper, sensors, dll.
Apa yang bisa dilakukan komputer?
memory, processing, networks, dll
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 5: Komputer
Komputer juga disebut dengan :
  sistem elektronik yang dapat dipergunakan untuk memanipulasi data dengan cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah instruksi program yang tersimpan di memori.
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 6: Komputer
Komputer merupakan :
  Suatu alat elektronik yang mampu melakukan berbagai tugas, yaitu :
    Menerima input
    Memproses input suatu perintah
    Menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan
    Menyediakan output dalam bentuk informasi
    Memberikan informasi
    Bekerja secara otomatis
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 7: Komponen Komputer
Input device (peranti masukan) :
  Keyboard
  Mouse
  Layar sentuh (touchscreen)
  Pena cahaya (light pen)
Output device (peranti keluaran) :
  Layar, scanner, printer.
Memory
  Memory jangka pendek, yaitu : RAM (Random Acces Memory)
  Memory jangka panjang, yaitu : CD, DVD, harddisk, dsb
Processing
  Terlalu cepat
  Terlalu lambat
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 8: Ciri-ciri Komputer
layar, atau monitor, di mana terdapat jendela
keyboard
mouse/trackpad
variations
  desktop
  laptop
  PDA
Perangkat menentukan gaya interaksi yang mendukung sistem
Jika kita menggunakan perangkat yang berbeda, maka antarmuka akan mendukung gaya interaksi yang berbeda
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 9: Masukan Dan Keluaran
Direct Input (masukan langsung) :
  Mouse, keyboard
Indirect Input (masukan tidak langsung) :
  Scanner, network
  Biasanya untuk dokumen : pemindaian dokumen dan download database.
Sistem komputer memiliki dua macam sistem input :
  Bacth Input : indirect I/O yang ditangani oleh komputer, sedikit campur tangan manusia
  Interactive Input : dimasukkan oleh user.
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 10: Peralatan Masukan Teks
Keyboard :
  QWERTY
  Alphabetic (berdasar pada alfabet dari negara lain)
  DVORAK (tombol karakter yang sering muncul ditempatkan pada jari-jari yang dominan)
  Chord (kombinasi tombol)
  Spesial keyboard (untuk yang kidal)
  Keyboard proyeksi
  Keyboard jari
  Kitty
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 11: Qwerty
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 12: Alphabetic (Berdasar Pada Alfabet Dari Negara Lain)
Keyboard Arab dan Rusia
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 13: Dvorak
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 14: Dvorak
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 15: Chord
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 16: Spesial Keyboard
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 17: Keyboard Proyeksi
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 18: Keyboard Jari
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 19: Kitty
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 20: Cursor Keys
Fungsi penunjuk arah.
Empat keys (atas, bawah, kiri, kanan) pada keyboard.
Sangat, sangat sederhana, tapi lambat.
Berguna untuk tidak lebih dari gerakan dasar untuk mengedit teks-tugas.
Tidak ada standar tata letak, tetapi terbalik "T", yang paling umum
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 21: Posisi Kontrol Yang Punya Ciri Sendiri
Keypad handphone, remote TV, dll.
  bantalan kursor atau mini-joystick
  kiri-kanan, atas-bawah
  terutama untuk menu pilihan
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 22: Phone Pad And T9 Entry
menggunakan tombol numerik dengan beberapa penekanan
  2 – a b c 6 - m n o
  3 - d e f 7 - p q r s
  4 - g h i 8 - t u v
  5 - j k l 9 - w x y z
hello = 4433555[pause]555666
dengan sangat cepat
T9
  Mengetik dengan 1 key untuk 1 kata
  Sebagai kamus untuk kata yang diinginkan
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 23: Numeric Keypads
4
5
6
7
8
9
*
0
#
1
2
3
4
5
6
1
2
3
0
.
=
7
8
9
telephone
calculator
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 24: Tombol Fungsi
Keuntungannya :
  Mengurangi beban ingatan
  Mudah dipelajari
  Lebih cepat, karena jumlah penekanan tombol berkurang
  Mengurangi kesalahan, dll
Kelemahannya :
  pemanfaatannya sangat tergantung pada kejelian user yang menggunakannya karena tidak adanya standarisasi.
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 25: Handwriting Recognition (Teknologi Pengenalan Tulisan Tangan)
Teks dapat masukan ke dalam komputer, menggunakan pena dan sebuah tablet digital
  interaksi alami
Masalah teknis dalam menangkap semua informasi yang berguna dengan cara alami :
  Memilah penulisan gabungan ke huruf-huruf yang terpisah
  Alur goresan
  Tekanan
  Perbedaan tekanan dan goresan
  Intrepretasi huruf-huruf secara individu
Digunakan di PDA, dan PC tablet
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 26: Speech Recognition (Pengenalan Ucapan)
Proses pengenalan ucapan :
  User mendikte teks dengan mikrofon
  Satuan ADC (analog to digital conveter) menerjemahkan gelombang suara ke satuan digital.
  Software pengenalan ucapan.
  Komputer menampilkan input suara
Paling berhasil bila:
  single user
  sistem kosakata terbatas
Masalah yang sering muncul :
  Kebisingan / gangguan eksternal
  Ketidaktepatan pengucapan
  Input kosakata besar
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 27: Peranti Penunjuk Devices
Mouse
Trackball
Joystick
Touchpad
Touchscreen
Light Pen
Digitising tablet
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 28: Mouse
Mouse terletak di desktop
  Membutuhkan ruang fisik
  Tidak menjadi lelah di lengan tangan
Gerakan mouse relatif selalu terdeteksi.
Gerakan kursor mouse ada di layar
Layar kursor berorientasi pada (x, y)
Gerakan mouse (x, z)
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 29: Karakteristik Mouse
Pergerakan mendatar
Memiliki tombol, biasanya ada 1 sampai 3 tombol bagian atas, yang berfungsi untuk memilih, mengindikasikan suatu pilihan atau mengawali gambar, dll.
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 30: Bagaimana Mouse Bekerja?
Dua metode untuk mendeteksi gerakan
  Mekanis
    Bola di bawah mouse berubah sebagai mouse bergerak
    Berputar potensiometer ortogonal
    Dapat digunakan pada hampir semua permukaan datar
  Optik
    Dioda cahaya di bawah mouse (LED-Light Emiting Diode)
    dapat menggunakan grid khusus seperti pad atau hanya di atas meja
    rentan terhadap debu dan kotoran
    berfluktuasi mendeteksi perubahan dalam intensitas cahaya pantulan untuk menghitung gerak relatif dalam (x, z)
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 31: Trackball
Dengan mouse harus menggerakkan seluruh badan mouse.
Pada trackball, badan trackball tetap diam.
User hanya menggerakkan bola untuk memindahkan kursor.
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 32: Joystick
Dikendalikan oleh gerakan tuas dan tombol.
Sering digunakan untuk permainan komputer, kontrol pesawat dan navigasi 3D
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 33: Touchpad
tablet sensitif sentuhan kecil
langkah untuk memindahkan mouse pointer
digunakan terutama di laptop
baik untuk ‘mempercepat' pengaturan yang penting
  Langkah cepat
    banyak pixel per inci pindah
    gerakan awal ke target
  Langkah lambat
    kurang pixel per inci
    penentuan posisi yang akurat
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 34: Touchscreen (Layar Sentuh)
Mendeteksi keberadaan jari atau stylus pada layar.
  Sensitif terhadap sentuhan
  Mampu mendeteksi adanya jari-jari atau pena untuk menulis
  Bekerja dengan menginterupsi matriks dari berkas cahaya, perubahan kapasitansi atau refleksi ultrasonik
  Perangkat menunjuk langsung
Keuntungan:
  cepat, dan tidak membutuhkan pointer khusus
  baik untuk pilihan menu
  cocok untuk digunakan di lingkungan yang bersih dan aman dari kerusakan.
Kekurangan:
  jari bisa menodai layar
  tidak tepat (jari adalah instrumen yang cukup tumpul!) sehingga sulit untuk memilih daerah-daerah kecil atau melakukan akuratsi gambar
  melelahkan lengan dan mata
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 35: Light Pen (Pena Cahaya)
menggunakan cahaya dari layar untuk mendeteksi lokasi
Kelemahan :
  Dapat mengganggu layar
  Gampang rusak/patah
  Mudah hilang
  Melelahkan tangan
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 36: Diagram Light Pen
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 37: Diagram Light Pen
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 38: Digital Tablet
Resistive tablet (tablet tahanan)
  Mendeteksi titik temu antara dua lapisan yang terpisah
Magnetic tablet
  Berfungsi mendeteksi pulsa medan magnet
Sonic tablet (hampir sama resistive tablet)
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 39: Biometrik Fingerprint (Sidik Jari)
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 40: Biometrik Hand Geometry
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 41: Eye Biometric
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 42: Peranti Keluaran
Keluaran hasil komputer ada 4 macam bentuk :
  Tulisan
  Image
  Suara
  Bentuk yang dibaca oleh mesin dalam bentuk simbol
Tampilan output ada dua kategori :
  Visual output :
    CRT (Cathode Ray Tubes)
    LCD screens
    Random Scan Display
  Audio output :
    Beeps
    Multitonal sound
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 43: Bitmap Displays
Layar dilihat dari jumlah titik-titik berwarna
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 44: Anti-Aliasing
Jaggies (efek bergerigi)
  garis diagonal yang memiliki diskontinuitas dalam raster horizontal akibat proses scan.
Anti-aliasing
  melembutkan tepi dengan menggunakan garis nuansa warna juga digunakan untuk teks
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 45: Cathode Ray Tube (Crt)
Aliran elektron yang dipancarkan dari pemancar elektron, difokuskan dan diarahkan oleh medan magnet, mengenai layar berlapis fosfor yang membuat bersinar
digunakan dalam TV dan monitor komputer
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 46: Cathode Ray Tube (Crt)
Tiga jenis CRT:
  Raster scan
  Random scan
  Direct view stogre tube (DVST)
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 47: Liquid Crystal Displays (LCD)
adalah suatu jenis media tampilan yang menggunakan kristal cair sebagai penampil utama.
Cara kerjanya ...
  Lempengan atas transparan dan terpolarisasi, dan lempengan bawah melakukan refleksi.
  Cahaya melewati pelat atas dan kristal, dan direfleksi kembali ke mata.
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 48: Light-Emitting Diode LED
suatu semikonduktor yang memancarkan cahaya monokromatik yang tidak koheren ketika diberi tegangan maju.
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 49: Monitor Plasma
Biasa dikenal dengan Panel Display Plasma (PDP) adalah perangkat layar datar yang menggunakan fenomena gas discharge untuk menampilkan gambar pada televisi.
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 50: Large Display
Tipe dari large display :
  Liveboard
    Ukuran 50 inch
  Smart board
    Ukuran 67 inch
  Projection
    Proyektor
  Large plasma screens
    Di arena olah raga
  Wall display
    Multidisplay
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 51: Letak Display
ditampilkan dalam tempat-tempat 'publik‘
besar atau kecil
  sangat umum atau untuk kelompok kecil
hanya menampilkan
  untuk informasi yang relevan dengan lokasi
atau interaktif
  menggunakan stylus, layar sentuh yang sensitif
dalam semua kasus ... masalah lokasi
  arti informasi atau interaksi yang terkait dengan lokasi
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 52: Alat output lain Komputer Wearable
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 53: Simulators
adegan diproyeksikan di dinding
lingkungan realistis
hidrolik
kontrol nyata
orang lain
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER
Notes: caves=gua

## Slide 54: Suara
Suara komputer sebagai indikasi kesalahan
  beep, bong, clonks
Speaker untuk menampilkan aneka suara, seperti bunyi alarm, bel, musik, suara manusia, dsb, yang diatur melalui program.
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 55: Perangkat Haptic: BMW Idrive
untuk mengendalikan menu
merasa 'gundukan' kecil untuk setiap item
membuatnya lebih mudah untuk memilih pilihan dengan perasaan
menggunakan teknologi haptic dari Immersion Corp.
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 56: Physical Controls
specialist controls needed …
  industrial controls, consumer products, etc.
large buttons
clear dials
tiny buttons
multi-function control
easy-clean
smooth buttons
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 57: Lingkungan Dan Bio-sensing
sensor di sekitar kita
  kesopanan lampu mobil - mengaktifkan pintu kecil
  USG detektor - keamanan, wastafel
  Keamanan RFID tag di toko-toko
  suhu, berat, lokasi
... Dan bahkan tubuh kita sendiri ...
  iris scanner, suhu tubuh, denyut jantung, respon kulit galvanik, laju kedipan
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 58: Printing
gambar yang dibuat dari titik-titik kecil
  memungkinkan setiap karakter atau grafik untuk dicetak
fitur penting:
  Resolusi
    ukuran dan jarak antara titik-titik
    diukur dalam titik per inci (dpi/dot per inch)
  Kecepatan
    biasanya diukur dalam halaman per menit
  Biaya
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 59: Printer
Dot matrik
Inkjet
Thermal
Laser
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 60: Jenis Printer
Dot-matrix printer
  menggunakan pita bertinta (seperti mesin ketik)
  garis pin yang dapat menyerang pita, dotting kertas.
  resolusi umumnya 80-120 dpi
Ink-jet dan Bubble-jet printer
  gumpalan kecil tinta dikirimkan dari print head ke kertas
  Bisa mencapai 600 dpi.
Thermal printer
  Menggunakan head (kepala cetak) berisi jarum besi yang dipanasi terpisah
  Kertas khusus peka panas
  Kualitas jelek dan sangat sederhana
Laser printer
  seperti mesin fotokopi: titik-titik muatan elektrostatik disimpan pada drum, yang mengambil toner (bentuk bubuk hitam tinta) dan menggulung kertas yang kemudian diperbaiki dengan panas
  biasanya mencapai 1200 dpi.
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 61: Font
Font – gaya teks dalam bentuk tertentu
Courier font
Helvetica font
Palatino font
Times Roman font
§´µº¿Â Ä¿~ (special symbol)
Ukuran huruf ditentukan dalam points (pt) dimana 1 point antara 8 s/d 72) dan memiliki tinggi yang relatif dari masing-masing font.
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 62: Karakteristik Fonts
Pitch
  fixed-pitch – setiap karakter memiliki lebar yang sama
    e.g. Courier
  variable-pitched – beberapa karakter lebih lebar dari yang lain
    e.g. Times Roman – compare the ‘i’ and the “m”
Serif or Sans-serif
  sans-serif – akhiran goresan bentuk kotak
    e.g. Helvetica
  serif – akhiran bentuk miring
    e.g. Times Roman or Palatino
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 63: Kategori Font
Lowercase
  mudah untuk membaca bentuk kata-kata karena hurufnya kecil
UPPERCASE
  Huruf kapital, untuk judul, nama, dsb, atau gabungan antara angka dan abjad.
Serif fonts
  membantu mata anda membaca suatu print text yang panjang.
  sering digunakan pada layar monitor.
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 64: Scanner
Macam-macam scanner
Flatbed
  kertas diletakkan di atas piring kaca, seluruh halaman dikonversi menjadi bitmap
  Harganya relatif murah
Pen of handled
  Meletakkan pen diatas teks yang akan diambil
Sheet-fed
  Scan foto
  Ukuran lebih kecil.
Drum
  Digunakan untuk industri
  Harga mahal
  Melakukan pekerjaan dengan cepat dan banyak
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 65: Optical Character Recognition
Suatu varian dari pemindai yang memudahkan pemasukan input ke dalam komputer
Proses kerja:
  Membaca bar code
  Mentransfer kode ke komputer
  Komputer memproses kode
  Hasilnya adalah nama, harga, dsb
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 66: Memory
jangka pendek dan jangka panjang
kecepatan, kapasitas, kompresi
format, akses
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 67: Tipe memori
Register
Chace memory
Disk chace
Magnetic disk
Magnetic tape
Optical disk

## Slide 68: Short Term Memory - RAM
Random access memory (RAM)
  pada chip silikon
  100 nano-detik waktu akses
  biasanya volatile (kehilangan informasi jika power dimatikan)
  data yang ditransfer di sekitar 100 Mbytes / sec
Beberapa non-volatile RAM digunakan untuk menyimpan set-up dasar informasi
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 69: Long Term Memory - DISK
disk magnetik
  floppy disk menyimpan sekitar 1,4 Mbytes
  hard disk biasanya 40 GBytes ke 100-dari waktu akses GBytes ~ 10 ms, transfer rate 100kbytes / s
optical disk
  menggunakan laser untuk membaca dan kadang-kadang menulis
  lebih kuat bahwa media magnetik
  CD-ROM
    teknologi yang sama sebagai home audio, ~ 600 GBytes
  DVD - untuk AV aplikasi, atau file sangat besar
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 70: FLOPPY DISK
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 71: Magnetic Disc
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 72: CD DVD
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 73: Flash Disk
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 74: Blurring Boundaries
PDAs
  sering menggunakan RAM untuk memori utama mereka
Flash-Memory
  digunakan di PDA, kamera dll
  berbasis silikon tapi gigih
  plug-in perangkat USB untuk transfer data
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 75: Speed And Capacity
angka-angka itu apa artinya?
beberapa ukuran (semua terkompresi) ...
  Halaman scan ~ 128 Mbytes
    (11x8 inci, 1200 dpi, 8bit Skala abu-abu)
  foto digital ~ 10 Mbytes
    (2-4 mega pixel, 24 bit warna)
  video ~ 10 Mbytes per detik
    (512x512, 12 bit warna, 25 frame per detik)
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 76: Compression
Yaitu pemadatan, peringkasan, pemampatan data yang ada pada memori komputer
mengurangi jumlah penyimpanan yang diperlukan
Lossless compression
  recover exact text or image – e.g. GIF, ZIP
  Mencari kesamaan:
    text: AAAAAAAAAABBBBBCCCCCCCC 10A5B8C
    video: berturut-turut membandingkan frame dan menyimpan perubahan
Lossy compression
  recover something like original – e.g. JPEG, MP3
  exploit perception
    JPEG: kehilangan perubahan yang cepat dan beberapa warna
    MP3: mengurangi akurasi dari catatan yang hilang
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 77: Keterbatasan Pada Kinerja Interaktif
Batasan Perhitungan
  Perhitungan mengambil usia, menyebabkan frustrasi untuk pengguna
Batasan Saluran penyimpanan
  Bottleneck dalam pemindahan data dari disk ke memori
Batasan Graphics
  Common bottleneck: update menampilkan memerlukan banyak usaha - kadang-kadang membantu dengan menambahkan co-prosesor grafis dioptimalkan untuk mengambil beban
Kapasitas jaringan
  Banyak jaringan komputer - berbagi sumber daya dan file, akses ke printer dan sebagainya - tetapi kinerja interaktif dapat dikurangi dengan memperlambat kecepatan jaringan
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 78: Storage Formats - Text
ASCII - 7-bit binary code for to each letter and character
UTF-8 - 8-bit encoding of 16 bit character set
RTF (rich text format) - text plus formatting and layout information
SGML (standardized generalised markup language) - documents regarded as structured objects
XML (extended markup language) - simpler version of SGML for web applications
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 79: Storage Formats - Media
Images:
  many storage formats : (PostScript, GIFF, JPEG, TIFF, PICT, etc.)
  plus different compression techniques (to reduce their storage requirements)
Audio/Video
  again lots of formats : (QuickTime, MPEG, WAV, etc.)
  compression even more important
  also ‘streaming’ formats for network delivery
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 80: Kecepatan Pemrosesan Terbatas
Desainer cenderung untuk mengasumsikan bahwa processor itu cepat, dan membuat antarmuka lebih banyak dan lebih rumit
Tetapi masalah terjadi, karena pengolahan tidak bisa mengikuti semua tugas-tugas yang perlu dilakukan
  kursor overshooting sistem karena buffered tombol yang ditekan
  icon - pengguna mengklik ikon, tidak ada yang terjadi, klik pada yang lain, lalu sistem merespon dan jendela terbang di mana-mana
Juga masalah jika sistem terlalu cepat
  e.g. membantu layar dapat menggulir teks terlalu cepat untuk dibaca
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 81: Komputasi Jaringan
Jaringan memungkinkan akses ke ...
  memory yang besar dan pengolahannya
  orang lain (groupware, email)
  sumber daya bersama - esp. web
Issu
  penundaan jaringan - lambat umpan
  konflik - banyak orang update data
  unpredictability
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

## Slide 82: Ada pertanyaan?
PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA – S1
MATA KULIAH
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER
FAKULTAS ILMU KOMPUTER

## Slide 83: Terimakasih